## Slide 1: Projeto de Aterros Sanitários
Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Engenharia Civil
Disciplina-Saneamento
Laurence Damasceno de Oliveira

## Slide 2: Tópicos a serem abordados:
Avaliação da disposição atual do lixo;
Avaliação de áreas;
Projeto de aterros sanitários em áreas novas.

## Slide 3: Decisão do futuro da disposição de lixo no município
Adequação ambiental;
Aptidão natural do terreno;
Vida útil remanescente;
Distância dos centros produtores;
Infraestrutura, mão de obra;
Recursos financeiros;
Entre outros;
Se resume em 3 macro conjuntos
Qualidade natural do terreno;
Infra estrutura instalada;
Procedimentos operacionais adotados.

## Slide 4
Avaliação do atual local de disposição de lixo do município
O local poderá continuar sendo utilizado como área de disposição?
A vida útil do local se encerra em menos de 3 anos?
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
O local pode ser considerado um aterro sanitário (NBR-8419/84)?
Projeto de Adequação do local de disposição e investimentos em outras soluções economicamente viáveis
Prosseguir operação e investir em outras formas de tratamento economicamente viáveis
Existe projeto para encerramento do local?
Há possibilidade de obter novo local no município?
Identificou-se área adequada?
Negociar com outros municípios e investir em outras soluções economicamente viáveis
Projeto de Aterro Sanitário e investimento em outras soluções economicamente viáveis
Projeto de encerramento e remediação
Sim

## Slide 5: Avaliação de Áreas
Área adequada
Menores riscos ao meio ambiente;
Saúde pública
Transtornos com a população;
Menores custos para operação e encerramento do local.

## Slide 6: Levantamento de dados gerais
Dados populacionais;
Características do Lixo;
Dados da coleta e transporte atual do município;
Resultado da etapa de levantamento de dados gerais.

## Slide 7: 5.2 Pré-seleção de áreas
Dados geológico-geotécnicos;
Dados pedológicos;
Dados geomorfológicos;

## Slide 8
Dados sobre as águas subterrâneas e superficiais;
Dados climatológicos;
Dados sobre a legislação;

## Slide 9
Dados socioeconômicos;
Resultados da etapa de pré-seleção.
Dados Necessários | ÁREAS DISPONÍVEIS |  | 
 | ÁREA 1 | ÁREA 2 | ÁREA N
Vida Útil |  |  | 
Distância do centro atendido |  |  | 
Zoneamento ambiental |  |  | 
Zoneamento urbano |  |  | 
Densidade populacional |  |  | 
Uso e ocupação das terras |  |  | 
Valor da terra |  |  | 
Aceitação da população e de entidades ambientais não-governamentais |  |  | 
Declividade do terreno (%) |  |  | 
Distância aos cursos d'água (córregos, nascentes, etc) |  |  | 

## Slide 10
Quadro 1- Critérios para priorização das áreas para instalação de aterro sanitário (fase de pré-seleção de áreas)
Dados Necessários | CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS |  | 
 | Adequada | Possível | Não-recomendada
Vida Útil | Maior que 10 anos | Menor que 10 anos (a critério do orgão ambiental | 
Distância do centro atendido | 5-20 km |  | 5 km < distância > 20 km
Zoneamento ambiental | Áreas sem restrições no zoneamento ambiental |  | Unidades de conservação ambiental e correlatas
Zoneamento urbano | Vetor de crescimento minímo | Vetor de crescimento intermediário | Vetor de crescimento principal
Densidade populacional | Baixa | Média | Alta
Uso e ocupação das terras | Áreas devolutas ou pouco utilizadas |  | Ocupação intensa
Valor da terra | Baixo | Médio | Alto
Aceitação da população e de entidades ambientais não-governamentais | Boa | Razoável | Oposição severa
Declividade do terreno (%) | 3 ≤ declividade ≤ 20 | 20 ≤ declividade ≤ 30 | Declividade < 3 ou declividade >30
Distância aos cursos d'água (córregos, nascentes, etc) | Maior que 200 m | Menor que 200 m, com aprovação do órgão ambiental responsável | 

## Slide 11: Exemplos
Área 1
Lençol freático a 3 m de profundidade;
Clinografia (declividade): 25%;
Presença de curso d’água, distância de 150 m;
30 ha de área disponível;
Distância de 1.500 m do núcleo populacional mais próximo;
Distância de 25 km do centro atendido;
Área pertencente a três proprietários.

## Slide 12
Área 2
Lençol freático a 5 m de profundidade;
Clinografia (declividade): 5%;
Presença de curso d’água, distância de 250 m;
25 ha de área disponível;
Distância de 1120 m do núcleo populacional mais próximo;
Distância de 10 km do centro atendido;
Área que pertence ao município.

## Slide 13
Área 3
Lençol freático a 1,5 m de profundidade;
Clinografia (declividade): 12%;
Presença de curso d’água, distância de 100 m;
45 ha de área disponível;
Distância de 600 m do núcleo populacional mais próximo;
Distância de 30 km do centro atendido;
Pertence a um proprietário.

## Slide 14: 5.3 Viabilização das áreas pré-selecionadas
Dados de infraestrutura;
Dados geológico-geotécnicos;

## Slide 15
Dados hidro geológicos;
Meio biótico;
Meio socioeconômico;

## Slide 16: Resultados dos estudos para a viabilização das áreas pré-selecionadas
Menor potencial para a geração de impactos ambientais;
Maior vida útil para o empreendimento;
Baixos custos de implantação e operação.

## Slide 17: Licenciamento ambiental
Licença Prévia (LP);
Licença de Instalação (LI);
Licença de Operação (LO).
EIA/RIMA

## Slide 18: Projeto de aterros sanitários
Camada impermeabilizante

## Slide 19
Constituintes | Descrição | Conteúdo
Memorial Descritivo | Informações gerais sobre os resíduos e sobre o projeto do aterro sanitário | Informações cadastrais;
 |  | Informações sobre os resíduos a serem dispostos no aterro sanitário;
 |  | Caracterização do local destinado ao aterro sanitário
 |  | Concepção e justificativa do projeto
 |  | Descrição e especificações dos elementos do projeto
 |  | Operação do aterro sanitário;
 |  | Uso futuro da área do aterro sanitário.
Memorial Técnico | Podemos denominar memorial técnico ao conjunto de cálculos e planos dos elementos constituintes do projeto. | Cálculo dos elementos de projeto (mostrando dados e parâmetros de projeto utilizados, critérios, fórmulas e hipóteses de cálculo, justificativas e resultados);
 |  | Vida útil do aterro ( prazo de utilização);
 |  | Sistema de drenagem superficial;
 |  | Sistema de drenagem e remoção de lixiviados;
 |  | Sistema de drenagem de biogás;
 |  | Sistema de tratamento de lixiviados;

## Slide 20
Cronograma de execução e estimativa de custos | Cronograma físico-financeiro para a implantação e operação do aterro sanitário | Equipamentos utilizados;
 |  | Mão de obra empregada;
 |  | Serviços utilizados;
 |  | Materiais utilizados;
 |  | Instalações e serviços de apoio.
Desenhos e plantas | Documento no qual se podem encontrar todas as plantas que devem estar presentes em um projeto de aterro sanitário | Planta de situação e localização (escala entre 1:1000 e 1:2000);
 |  | Planta de concepção geral do aterro (1:1000 e 1:5000);
 |  | Planta baixa do aterro, ou vista superior com indicação das áreas de deposição dos resíduos sólidos ( não inferior a 1;1000), entre outras.
Anexos ao projeto executivo | Nos anexos ao projeto do aterro sanitário podem ser encontradas laudos e documentos que o projetista julgar necessários ou importantes | Licenças ambientais ou outras licenças (por exemplo, a Licença Prévia do aterro);
 |  | Certificado de propriedade ou titulariedade da área;
 |  | Cópia da publicação da Licença Prévia em jornal, entre outros anexos

## Slide 21: Componentes do Projeto
Sistema de operação;
Impermeabilização da base do aterro;
Cobertura dos resíduos;
Drenagem de águas pluviais;
Drenagem de líquidos percolados;
Drenagem de biogás;
Sistema de tratamento de percolados;
Sistema de monitorização;
Fechamento do aterro.

## Slide 22: Sistema de operação
Método da trincheira ou vala;
Método da rampa;
Método da área.

## Slide 23: Sistema de impermeabilização de base
Devem apresentar as seguintes características:
Durabilidade;
Resistência mecânica;
Resistência às intempéries;
Compatibilidade físico-química-biológica com os resíduos a serem aterrrados e seus percolados.

## Slide 24
Tipos de Materiais utilizados
Argila
Geomembrana;

## Slide 26: Sistema de cobertura dos resíduos
O sistema deve ser resistente a processos erosivos;
Adequado à futura utilização da área
Vetores
Formação de percolados
Exalação de odores
Catação
Veículos coletores
Saída descontrolada de biogás

## Slide 27
0,2 m
0,2 m
Cobertura
Intermediária
Cobertura
Final
0,2 m
0,2 m
Cobertura
Intermediária
0,2 m
0,2 m
Cobertura
Intermediária
N camadas

## Slide 28: Sistema de drenagem de águas pluviais
Interceptar e desviar o escoamento superficial das águas pluviais
Q = C x i x A
Sendo:
Q= vazão a ser drenada na seção considerada (m³/s);
C= coeficiente de escoamento superficial (tabelado; função do tipo de cobertura do solo e declividade);
A= Área da bacia contribuinte (m²);
i= intensidade da chuva crítica (m/s).

## Slide 29
Devem ser definidas:
Inclinações ou caimentos;
Posições e geometrias das estruturas hidráulicas.
Camada impermeabilizante

## Slide 30: Sistema de drenagem de percolados
Conduzir os líquidos para o sistema de tratamento;
Reduzir as pressões sobre a camada de lixo;
Impedir que o lixiviado ataque as estruturas do aterro.

## Slide 31: Vazão de lixiviado (Método Suiço)
Q =1/t x P x A x K
Onde:
Q = vazão média do lixiviado ( L/s );
P = precipitação média anual ( mm );
A = Área do aterro ( m² );
T = número de segundos em uma ano ( s );
K = coeficiente que depende do grau de compactação dos resíduos, com valores recomendados a partir da observação experimental

## Slide 32: Sistema de tratamento dos lixiviados
Recirculação ou irrigação;
Lagoas de estabilização;
Tratamentos químicos;
Filtros biológicos;
Descarte em estações de tratamento de esgoto;

## Slide 33: Sistema de drenagem e tratamento do biogás

## Slide 34: Sistema de monitoramento
Monitoramento geotécnico;
Monitoramento ambiental.

## Slide 35
Monitoramento Ambiental | Objetivo | Por quê? | Como | Onde
Qualidade das águas subterrâneas | Avaliar a eficiência dos sistemas de impermeabilização e drenagem de lixiviados e detectar alterações na qualidade da água subterrânea | Preservar os mananciais de águas subterrâneas | Análise em laboratório de amostras de água coletada em poços | Poços a montante e jusante do aterro em relação ao fluxo subtrrâeno
Qualidade do ar | Monitorar a qualidade do ar no entorno do aterro sanitário | Preservar a qualidade do ar e evitar doenças, como as respiratórias | Equipamentos de avaliação da qualidade do ar ( HI-VOL e o PM 10)- NBR 13412 ( ABNT, 1995 ) e NBR 9547 ( ABNT, 1997). | Localização dos pontos de amostragem na direção preferencial dos ventos

## Slide 36
Líquidos lixiviados | Monitorar a qualidade e quantidade de lixiviados gerados no aterro sanitário | Avaliar a eficiência do sistema de tratamento e atender aos padrões de lançamento em corpos d'água | Através de análises laboratoriais de diversos parâmetros, como DQO, sólidos, metais pesados, entre outros - CONAMA nº 357 de 2005 | Na entrada e na saída do sistema de tratamento

## Slide 37
Monitoramento Geotécnico | Objetivo | Por quê? | Como | Onde
Pressão nos líquidos e gases no interior das células de resíduos | Monitorar o nível de líquidos e as pressões nos gases | Fornecer elementos para avaliação da estabilidade dos taludes do aterro, evitando acidentes como desmoronamentos | Por meio de piezômetros | No interior do maciço de aterro
Controle tecnológico dos materiais geotécnicos utilizados | Avaliar a qualidade dos materias utilizados nos diversos sistemas de um aterro | Garantir que os elementos de projeto tenham sido devidamente implantados, dentro das especificações previstas | Por meio de controles tecnológicos dos materiais e de ensaios de laboratório e de campo | Em todo o aterro

## Slide 38: Fechamento do Aterro
Causas:
Problemas Ambientais e Vida Útil
Metas:
Estabilizar (física, química e biologicamente);
Após a estabilização fazer um uso compatível da área

## Slide 39: Atividade
Calcular o volume útil total e a Área a ser aterrada com o lixo gerado na cidade de Canoinhas-SC durante o período de operação (20 anos).
Dados:
População atual: 52.677 habitantes;
Geração per capita de lixo: 0,8 kg/hab.dia;
Cobertura de coleta atual: 80%;
Peso específico dos resíduos compactados no aterro: 0,8 t/;
Taxa de crescimento populacional: 0,85% ao ano;

## Slide 40: Resolução
Massa de lixo = 52677 habitantes x 0,8 kg/hab.dia x 0,8
= 33713, 28 kg/dia x 1 ton/1000 kg
= 33,71 ton/dia
Volume de lixo = = 42,14 m³/dia ( 1º Ano)
A partir do 2º ano há um aumento populacional de 0, 85% a.a
Portanto:
População = 52677 hab x ( 1+ 0,0085 = 53576 habitantes
Massa de lixo = 53576 hab x 0,8 kg/hab.dia x 0,8
= 34289 kg/dia x 1 ton/ 1000 kg
= 34,28 ton/dia
Volume de lixo = = 42,86 m³/dia

## Slide 41
5º Ano
População = 52677 hab x ( 1 + 0,0085 = 54954 hab
Massa de lixo = 54954 hab x 0,8 kg/hab.dia x 0,8
= 35171 kg/dia x 1 ton/1000 kg
= 35,17 ton/dia
Volume de lixo = = 44 m³/dia
10º Ano
População = 52677 hab x ( 1 + 0,0085 = 57330 hab
Massa de lixo = 57330 hab x 0,8 kg/hab.dia x 0,8
= 36691 kg/dia x 1 ton/1000 kg
= 36,7 ton/dia
Volume de lixo = = 46 m³/dia

## Slide 42
20º Ano
População= 52677 hab x ( 1+ 0,0085= 62393 hab
Massa de lixo = 62393 hab x 0,8 kg/hab.dia x 0,8
= 40000 kg/dia x 1 ton/1000 kg
= 40 ton/dia
Volume de lixo = = 50 m³/dia
Ordem de abertura ( Frente de trabalho)
Adotado 44 m³/dia
Abertura das valas mensal ( 30 dias)
Volume da vala = 44 m³/dia x 30 dias = 1320 m³

## Slide 43
Área da vala:
Adotando uma altura de 5 metros, temos:
Volume = Área x altura
1320 m³ = Área x 5 m
Área = 264 m²
Comprimento ( C ) e Largura ( L ):
Adotando uma relação C = 3 x L
Área = L x C, substituindo C, temos:
Área = 3L²
264 m² = 3L²
L² = 88 m²
L = 9,5 m, substituindo L:
C = 3 x 9,5 m
C = 30 m

## Slide 44
Vala Mensal
30 m
9,5 m
1 º Dia
1,0 m
30 º Dia